## Slide 1: Основы моделирования и исследования систем подводных аппаратов

## Slide 2: Математическая модель подводного аппарата
Цель разработки математической модели ПА: разработка упрощенной модели ПА, для которой возможно известными методами синтезировать систему управления и навигационную систему ПА.
Этапы разработки математической модели ПА:
Построение физической модели ПА;
Разделение физической модели ПА по степеням свободы ПА с учетом некоторых допущений (контура) ;
Построение модели ПА для отдельного контура;
Упрощение модели ПА в отдельном контуре путем линеаризации с целью привидения к известным передаточным функциям.

## Slide 3: Системы координат

## Slide 4: Влияние среды на подводный аппарат
h1
Fa
Fg
Fг
Fв
Fд
Fa – сила Архимеда;
Fg – сила тяжести;
Fд – сила тяги движителей;
Fв – внешние возмущающие силы;
Fг – гидродинамические силы сопротивления движению ПА;
h1 – метацентрическая высота.

## Slide 5: Математическая модель подводного аппарата
Рассматриваем подводный аппарат как математическую точку.
Центр связанной системы координат принимаем совпадающим с центром масс подводного аппарата.
Подводный аппарат совершает сложное (одновременно линейное и угловое) движение под действием внешних сил и моментов.
Уравнение динамики подводного аппарата в матричной форме
– матрица собственных и присоединенных масс и моментов инерции,
– вектор линейных и угловых ускорений в связанной с подводным аппаратом системе координат,
– вектор сил и моментов движительно-рулевого комплекса,
– вектор гидродинамических сил и моментов сопротивления движению,
– вектор сил и моментов от силы тяжести,
– вектор сил и моментов от силы Архимеда,
– вектор возмущающих сил и моментов.

## Slide 6: Обращенные уравнения динамики
Предполагаем, что подводный аппарат можно привести в заданное положение последовательным смещением и поворотом вокруг трех осей. Получается 6-ть степеней свободы => 6-ть сепаратных каналов.

## Slide 7: Модель подводного аппарата в контуре курса
Пульт управления
Модель
движительно-рулевого комплекса ПА
Модель динамики ПА
Модель среды
Управляющие команды на движители
Момент, создаваемый движителями
Угол курса ПА;
Скорость вращения ПА вокруг вертикальной оси;
Угловое ускорение ПА при вращении вокруг вертикальной оси.
Моменты, действующие на ПА со стороны среды
Экран диагностики
Подводный аппарат расположен в плоскости горизонта.

## Slide 8: Модель подводного аппарата в контуре курса
Уравнение динамики подводного аппарата в контуре курса:
- момент инерции вокруг вертикальной оси,
- присоединенный момент инерции вокруг вертикальной оси,
- угловая скорость вокруг вертикальной оси,
- момент движительно-рулевого комплекса вокруг вертикальной оси,
- гидродинамический момент сопротивления вращению вокруг вертикальной оси,
- возмущающий момент вокруг вертикальной оси.

## Slide 9: Гидродинамический момент сопротивления
- гидродинамические коэффициенты,
- угловая скорость вокруг вертикальной оси.
Гидродинамический момент сопротивления вращению вокруг вертикальной оси:
Линеаризация гидродинамического момента путем разложения в ряд Тейлора:
- точка линеаризации – наихудший с точки зрения устойчивости случай.

## Slide 10: Момент движительно-рулевого комплекса
Сила тяги движителей:
Передаточная функция движителя:
Момент движительно-рулевого комплекса:
x
z
a

## Slide 11: Модель подводного аппарата в контуре курса
Нелинейная модель
Линеаризованная модель

## Slide 12: Задача 1
Построить модель подводного аппарата в контуре дифферента и в контуре крена.
Требования:
Необходимо построить нелинейную модель. Затем отдельно ее линеаризованный вид.
Сравнить работу нелинейной и линеаризованной модели.

## Slide 13: Параметры подводного аппарата

## Slide 14: Задача 2
Построить модель подводного аппарата в контуре глубины и контуре марша.
Требования:
Необходимо построить нелинейную модель. Затем отдельно ее линеаризованный вид.
Сравнить работу нелинейной и линеаризованной модели.

## Slide 15: Параметры подводного аппарата