## Slide 1: Основы моделирования и исследования систем подводных аппаратов

## Slide 2: Движительно-рулевой комплекс подводного аппарата

## Slide 3: Движительно-рулевой комплекс подводного аппарата

## Slide 4: Влияние движителя на подводный аппарат
X
Z
X
Y
Y
Z
Передаточная функция движителя
Силы, создаваемые движителем
Моменты, создаваемые движителем

## Slide 5: Модель движительно-рулевого комплекса
X
Z
X
Y
Маршевый движитель
Вертикальный
передний
движитель
;
;
Курсовой движитель
;
;
Силы и моменты, действующие на подводный аппарат со стороны движительно-рулевого комплекса
Вертикальный
задний
движитель
;
;

## Slide 6: Модель движительно-рулевого комплекса
-1
0
-1

## Slide 7: Задача 1
Построить модель движительно-рулевого комплекса ПА «Износ».
Подсказка:
Недостающие данные вводить в виде параметров, которые могут быть вычислены.

## Slide 8: Блок формирования сигналов движительно-рулевого комплекса (БФС ДРК)
-1
-1

## Slide 9: Матричный БФС ДРК
Вектор упоров движителей
Вектор сил и моментов ДРК
Зависимость сил и моментов ДРК от упоров движителей
Итоговые упоры получились больше физически возможных:
а) Обрезка: все упоры, которые получились больше физически возможных, принимаем равными максимально возможной величине;
б) Масштабирование: максимальный упор принимаем равным максимально возможной величине, рассчитываем его коэффициент масштабирования и применяем это масштабирование ко всем остальным упорам.
Упоры движителей имеют нелинейную зависимость от управляющего сигнала:
1) накладываем дополнительные ограничения на управляющие сигналы движителей:
2) используем итерационные алгоритмы расчета (линейное и квадратичное программирование LP и QP).
Расчет упоров движителей по требуемым силам и моментам:
где - псевдообратная матрица:
Порядок расчета:
Линеаризовать модели движителей;
Рассчитать упоры по линеаризованным моделям:
Рассчитать получаемые силы и моменты по исходным нелинейным моделям движителей:
Вычислить ошибку:
Рассчитать корректирующие добавки:
Рассчитать новые упоры:
Повторить пункты 3)-6) до достижения желаемой величины ошибки.

## Slide 10: Задача 2
Построить блок формирования сигналов движительно-рулевого комплекса ПА «Износ».